ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

เรื่อง   ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

6 ล้อ  6 สูบ จำนวน 1 คัน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ

ประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 6 ล้อ  6 สูบ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,190,000.-บาท(สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน  90  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ ยืนราคาไม่

น้อยกว่า 120 วัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นผู้ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการ

เป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวมาแสดงด้วย กรณีได้รับมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาแสดงด้วย

- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น

แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  ผู้เสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

5.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม(ตามบทนิยามแนบท้าย) ในการประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30,000.-บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนดยื่นเอกสาร.....

2

กำหนดยื่นเอกสารประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  23 กันยายน 2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. ถึง 11.00 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  28  กันยายน  2558

กำหนดอบรมวิธีการประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2  ตุลาคม  2558 ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว

กำหนดเสนอราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  5  ตุลาคม  2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 09.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,500.- บาท ได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  7  กันยายน  2558  ถึงวันที่  15  กันยายน  2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 – 4438 - 3571  ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

ประกาศ   ณ   วันที่   7  กันยายน  พ.ศ. 2558

พุ่ม    สวัสดิ์ก้อนสกุล

(นายพุ่ม    สวัสดิ์ก้อนสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

รายการคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลแบบ ๖ สูบ ๔ จังหวะ เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า(HP) ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ผู้ปฏิบัติงานสามารถนั่งได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ)

ตอนกลางติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือปั้มน้ำ และติดตั้งสเปรย์บาร์สำหรับรดน้ำต้นไม้ทั้ง 2 ข้าง และถังบรรทุกน้ำที่มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้านข้างติดตั้งท่อดูด-ท่อส่งน้ำทั้ง 2 ข้าง พร้อมแผงควบคุมการทำงาน ด้านบนถังติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำ และโคมไฟส่องสว่าง ด้านท้ายติดตั้งสเปรย์บาร์สำหรับรดพรมถนน และติดแถบสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยขณะรถปฏิบัติงาน ตำแหน่งตามความจำเป็น และเหมาะสมแก่การใช้งาน

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ที่ผลิตและประกอบสร้างจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และทำจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ในขอบข่ายการออกแบบ ระบบพัฒนาการผลิต  การบำรุงรักษา ซ่อมแซมหรือตัวแทนจำหน่าย  โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา เพื่อรองรับงานให้บริการสาธารณะ มีระบบสัญญาณที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก และกฎกระทรวง (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่การปฏิบัติราชการ) อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

- ตัวรถยนต์

  - ตัวรถและโครงสร้าง ติดตั้ง และประกอบสร้าง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

  - ความกว้างของช่วงล้อไม่น้อยกว่า 420 เซนติเมตร หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

  - ความยาวรวมของรถไม่น้อยกว่า 6.4 เมตร แต่ไม่เกิน 9.75 เมตร ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

  - เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ 2 เพลา พร้อมยางอะหลั่ยและกะทะล้อ จำนวน 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์

ส่วนควบที่จำเป็น ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

  - เป็นรถยนต์บรรทุกที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่องปรับอากาศ สัญญาณไฟจราจรต่าง สัญญาณไฟวับวาบ(สี

แดง) และลำโพงที่ติดตั้งมาพร้อมใช้งาน บนหลังคาเก๋ง ครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

  - ตอนกลางตัวรถติดตั้งปั๊มน้ำแรงดันสูง พร้อมช่องทางสูบน้ำ และจ่ายน้ำไม่น้อยกว่า 2 ทาง พร้อม

เครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauges) ซึ่งมีหน่วยวันเป็น Bar/Psi. เพื่อแสดงสถานะการทำงาน และป้ายบอกภาษาไทย พร้อมใช้งาน

  - ด้านบนตัวรถติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำแรงดันสูง และโคมไฟส่องสว่าง(Sport Light)

  - ตัวรถติดตั้งเครื่องดับเพลิงประจำรถ แบบหิ้ว ประเภทสารทดแทนฮาลอน (BCF) ขนาด 10 ปอนด์

จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ถัง พร้อมใช้งาน

2

  - ด้านข้างตัวรถติดตั้งสเปรย์บาร์ (Spray bar) ทั้ง 2 ข้างซ้าย-ขวา เพื่อรดน้ำต้นไม้ได้ พร้อมใช้งาน

  - ตอนท้ายตัวรถติดตั้งสเปรย์บาร์(Spray bar)เพื่อรดพรมถนนได้ พร้อมใช้งาน

- เครื่องยนต์

  - เป็นเครื่องยนต์ดีเซล(Diesel Engine) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ แบบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วย

น้ำ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ ๔เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือดีกว่า

  - เป็นเครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังสูงสุด 240 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 2,800 รอบ/นาที

  - เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเป็นระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น  (Direct Injection)

- ระบบส่งกำลัง

  - คลัทช์ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

  - เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

- ระบบบังคับเลี้ยว

  - พวงมาลัยบังคับเลี้ยวทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) ติดตั้งพร้อมใช้งาน

- ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

  - ถังน้ำมันเชื้อเพลิงผลิตจากวัสดุอย่างดี มีความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร พร้อมฝาปิดมีกุญแจล็อค

- ระบบกันสะเทือน

  - ระบบกันสะเทือนหน้าแหนบพร้อมโช้คอัพ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

  - ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบห้ามล้อ

  - ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- สมรรถนะรถ

  - สามารถรับน้ำหนักตัวรถ  ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ

(GROSS  VEHICLE  WEIGHT : G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม

9. ระบบไฟฟ้า

9.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

9.2 อัลเทอร์เนเตอร์ 24 โวลท์  ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์

9.3 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 65 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก

9.5 ติดตั้งเครื่องขยายเสียงและมีสัญญาณฉุกเฉินพร้อมลำโพงและไมค์พูด ขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า ๑5๐ วัตต์

สามารถปรับเปลี่ยนเสียงสัญญาณต่างๆได้ไม่น้อยกว่า 5 เสียง

- สัญญาณเคลียร์ทาง (Clear the way tone)

- สัญญาณเสียงรถพยาบาล (Ambulance tone)

- สัญญาณดับเพลิง (Five lightning tone)

- สัญญาณปลอดภัย (Securing tone)

3

- สัญญาณเสียงด้านวิศวกรรม (Engineering tone)

โดยกล่องควบคุมเสียงสัญญาณติดตั้งในหัวเก๋งด้านหน้าในตำแหน่งที่เหมาะสม

10. ถังบรรจุน้ำ

10.1 ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ภายในใช้สำหรับบรรจุน้ำ โดยกั้นเป็นช่อง ๆ จำนวน 3 ช่อง ด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถขับเคลื่อน

10.2 ถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พร้อมมีฝาเปิด – ปิด (ติดตั้งอยู่ด้านบนตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ)

10.3 ถังบรรจุน้ำ ด้านข้างมีตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์ สายส่งน้ำ และสามารถเปิด-ปิดได้

10.4 ติดตั้งมีบันไดอยู่ด้านข้าง และท้ายของตัวรถ และติดตั้งที่เหยียบปฏิบัติงานควบคุมแท่นปืนฉีดน้ำบุด้วยแผ่นอลูมิเนียม หรือแผ่นโลหะ ที่มีลายกันลื่น

10.5 ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 หรือ มอก.

จากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4)  โดยแนบแคตตาลอกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

11. ระบบสูบน้ำประจำรถ

11.1 เครื่องสูบน้ำ/ปั้มสูบน้ำ

11.1.1 เป็นปั้มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดใบพัด โดยเครื่องสูบน้ำสามารถทำสุญญากาศ

ดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำ (SELF-PRIMING PUMP) ไม่ใช้ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำ มีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั้มน้ำ

11.1.2 ปั๊มสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ำ 3 นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำ 3 นิ้ว

11.1.3 ใบพัดทำด้วยโลหะ เป็นทองเหลือง หรือเหล็กหล่อ หรืออลูมินั่มอัลลอยด์ ที่มีความทนทาน

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร

11.1.4 ปั๊มสูบน้ำสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน 1,100 รอบ/นาที

11.1.5 ปั๊มสูบน้ำสามารถทำแรงดันได้ ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว

11.1.6 ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ ผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (P.T.O.) สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน 800 รอบ/นาที

11.1.7 แท่นปืนฉีดน้ำ สามารถฉีดน้ำได้ระยะไกล ไม่น้อยกว่า 30 เมตร จากตัวรถ

11.1.8 ปั๊มสูบน้ำผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 หรือ มอก.จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยแนบแคตตาลอกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรอง และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

4

11.2 ระบบท่อน้ำ

11.2.1 มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิดแบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว อยู่ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

11.2.2 มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิด

แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด ติดตั้งอยู่ด้านซ้ายและด้านขวา 2 ข้าง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

11.2.3 ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว

ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด ติดตั้งอยู่ด้านข้าง ทั้ง 2 ข้าง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

11.2.4 ทางจ่ายน้ำพร้อมแท่นปืนฉีดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-

เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

11.2.5 บอลวาล์วเป็นวัสดุผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ มอก.จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

11.2.6 มีท่อทางลัดน้ำ (By Pass) เพื่อป้องกันการสูบ-จ่ายน้ำ ชำรุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน

รูน้ำ ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว

11.3 ชุดสายส่งน้ำ

11.3.1 สายส่งน้ำ พร้อมข้อต่อทองเหลือง จำนวน 2 เส้น ประกอบไปด้วย

11.3.1.1 สายส่งน้ำดับเพลิง(Fire Hose) ทอจากใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเธน (PU) มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 350 ปอนด์/ตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิด (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า 725 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง แบบสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว (ตัวผู้-ตัวเมีย) และมีน้ำหนักของสายไม่รวมข้อต่อไม่เกิน 8 กิโลกรัม โดยแนบแคตตาลอกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

11.3.1.2 สายส่งน้ำดับเพลิง(Fire Hose) ทอจากใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์

(Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเธน (PU) มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิด (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า 725 ปอนด์/ตารางนิ้ว สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง แบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว(ตัวผู้-ตัวเมีย) สามารถเห็นเด่นชัดเวลากลางคืน โดยแนบแคตตาลอกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

11.3.2 ท่อยางสูบน้ำ  จำนวน 1 เส้น

13.3.2.1 เป็นท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอน ชั้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ชั้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์  มีแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

5

11.3.2.2. ตัวดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 12 ฟุต พร้อมข้อต่อโลหะสวมเร็ว เป็นทองเหลือง หรืออลูมินั่มอัลลอยด์ พร้อมตะกร้ากรองผง

11.4 ชุดหัวฉีดน้ำ

11.4.1 หัวฉีดน้ำด้ามปืนที่สามารถปรับแรงดันได้ 4 ระดับ สามารถปรับเป็นลำตรง และปรับ

ฝอยได้ จำนวน 1 อัน ทำจากวัสดุที่มีความความทนทาน เป็น อลูมินั่มอัลลอยด์ ลูกบอลวาล์วทำจากทองเหลือง เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้กับข้อต่อขนาด 2.5 นิ้ว ได้

11.5 แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง (WATER  MONITOR)

11.5.1 แท่นปืนฉีดน้ำแบบมีทางเข้าน้ำ 2 ทาง สามารถหมุนฉีดน้ำในแนวราบได้ 360 องศา

(ต่อเนื่อง)

11.5.2 แท่นปืนฉีดดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยแนบแคตตาลอกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

11.5.4 ติดตั้งด้านบนของถังน้ำทำด้วยโลหะ เป็นเหล็กกล้าไร้สนิท หรือทองเหลือง หรือ

ทองเหลืองชุบ

12. ระบบไฟสัญญาณ

12.1 ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุน ชนิดแผงยาว

12.2 ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเลคทรอนิกส์ไซเรนมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD พร้อมไมค์พูด โดยแนบแคตตาลอก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

13. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

13.1 เครื่องซ่อมบำรุงประจำรถ บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 		จำนวน 1 ชุด

13.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน 1 ชุด

13.3 หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว    		จำนวน 1 ชุด

13.4 ตะกร้าสวมหัวกรองผง							จำนวน 1 ชุด

13.5 ที่ขันข้อต่อท่อดูดน้ำดับเพลิง							จำนวน 2 ชุด

13.6 ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้    						จำนวน 1 ชุด

13.7 หมวกนิรภัย(สำหรับดับเพลิง)  						จำนวน 2 ชุด

13.7.1 เป็นหมวกแบบมีหน้ากากทำจากวัสดุ Polycarbonate หรือดีกว่า หน้ากากความ

หนาไม่น้อยกว่า 0.9 มิลลิเมตร ขอบหน้ากากทำจากอลูมิเนียม  มีระบบปรับที่สวมศรีษะของหมวกเป็นแบบหมุนล็อคเพื่อปรับระดับได้สะดวก ตัวหมวกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงโดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก. 368-2538 หรือได้รับอนุมัติการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยแนบเอกสารรับรอง แคตตาลอก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

6

13.8 ยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ    						จำนวน 1 ชุด

13.9 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม  						จำนวน  1 ชุด

13.10 หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย					จำนวน  2  ชุด

14. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

14.1 การพ่นสีภายนอก พ่นสีด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง (สีแดง)

ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

14.2 การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

14.3 การพ่นสีสัญลักษณ์ และตัวอักษรข้อความต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่ากำหนด

(กำหนดสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจน)

- ด้านข้างถังน้ำ “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า”)

ขนาด  และความสูงของตัวอักษรข้อความ มีความเหมาะสม ตามความยาวของถังน้ำ

- ด้านข้างประตูรถด้านนอก “ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน” และ “เลขรหัสครุภัณฑ์” และ

“ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดตัวอักษร สูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร

14.4 การติดสติ๊กเกอร์ และตัวอักษรข้อความต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่ากำหนด

(กำหนดสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจน)

- ด้านบนหน้ากระจกรถ “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” “199” ขนาดตัวอักษร สูงไม่

น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสม ตามความยาวของกระจก

15. ข้อกำหนดอื่น ๆ

15.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการผลิตโครงสร้างชุดถังบรรจุน้ำ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในขอบข่ายการออกแบบและ

พัฒนา  การผลิต การบำรุงรักษา และซ่อมแซม ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกน้ำ ต้องแนบเอกสารการได้รับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคาหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น

15.2 การรับประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ใด ๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ผู้ขายได้รับแจ้งให้ทราบ

15.3 ผู้ส่งมอบจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อน องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า จึงจะชำระเงินค่ารถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

15.4 ผู้ส่งมอบจะต้องดำเนินการค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการขายรถบรรทุกน้ำแบบ

อเนกประสงค์ในครั้งนี้  ผู้ส่งมอบจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้นทุกประการ

15.5 ผู้ส่งมอบจะต้องอบรมให้ความรู้ แนะนำวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำแบบ

อเนกประสงค์เบื้องต้น แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เพื่อประสิทธิในการปฏิบัติหน้าที่ประจำรถ

15.6 ในวันส่งมอบรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ส่งมอบนั้นต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที